## Slide 1
9月度アルバイト内容
１．(抵抗ラダー、キャパシタタイプ14bitDAC)+ボルテージフォロアーアンプ回路設計、シミュレーション
TOOL：回路設計⇒Xschem or LTSPICE、シミュレーション⇒NGSPICE or LTSPICE
目標仕様：変換速度 10MSPS
SPICEモデル：N3(3V Nch), P3(3V Pch)
抵抗情報:2kΩ/um2 or 350Ω/um2 ,0.08fF/um2
キャパシター情報:1.32ff/um2, 80Ω/um2
納品物：Xschemのデータとシミュレーション報告書(フォーマットは、自由)及びデータシート
納期：10月3日
担当者：野田さん、古川さん
入力・出力信号情報
VDD:3.3V±10%、VSS:0V
VREFH:VDD、Vrefl:VSS、入力範囲:VSS～VDD
DIN[13:0]:VIL=VDDx0.2, VIH=VDD*0.8, trise=tfall=1ns
DACO=(Vrefh-Vrefl)/16384 x din(バイナリ値)
PD:PD=VILでパワーダウンモード
Iref:10uAのバイアス電流源
VOUT:DACOをボルテージフォロアアンプを経由した出力
din⇒dout出力遅延時間:90ns max
vm=VDD/16384
【タイムチャート】以下参照
din[14’h0000]
din[14’h3fff]
din[14’h1fff]
din[14’h0fff]
din[14’h1111]
dout=0
dout=VDD
dout=vm*8192
dout=vm*4096
dout=vm*4369
不定
不定
不定
不定
不定
100ns
100ns
100ns
100ns
100ns
<90ns
<90ns
<90ns
<90ns
<90ns

## Slide 2
データシートのフォーマット
DAC部(VDD=3.3V, VSS=0V) |  |  |  |  |  |  | 
項目 | Symbol | 条件 |  | 目標値 | typ | ワースト | 単位
INLエラー | INL | データ=x0000-x3ffff |  | ±2 | +1.26 |  | LSB
DNL | DNL | データ=x0000-x3ffff |  | ±1 | +1.61 |  | LSB
オフセットエラー | Vos | VIN=0x0000 |  | 5 | ほぼ0% |  | %of FSR
Gain エラー | gE | VIN=0x3fff |  | 5 | 0.05 |  | %of FSR
消費電流 | IDD | VIN=0x3FFF, PD=VIH, f=10MHz* |  | 5 | 0.108 |  | mA
スタンバイ電流 | IDDS | PD=VIL |  | 100 | 26.181 |  | uA
ボルテージフォロワーアンプ部(VDD=3.3V, VSS=0V) |  |  |  |  |  |  | 
出力電圧範囲 | VOUT |  | VREFH-VREFL |  | 59.9n~3.16 |  | V
位相裕度 | Φ |  | 90 |  | 33.8 |  | °
Slew Rate | SR | RL=1MΩ, CL=1pF | 0.1 |  | 2.29 |  | V/us
出力電流 | IOUT | CL=1pF | 1 |  | 0.78 |  | mA
ブロック図
DIN[13:0]
抵抗ラダー、キャパシタタイプ DAC
PD
+
-
Ibias
VOUT
DACO
ボルテージフォロワーアンプ
f=DINのサイクル周波数